## Slide 1: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

## Slide 2: ΓΕΝΙΚΑ
Με τον όρο ενεργός ασβεστόλιθος, (ή ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), χαρακτηρίζεται το ποσοστό του CaCO3 στο έδαφος, το οποίο βρίσκεται σε λεπτότατο διαμερισμό (κυρίως στο κλάσμα της ιλύος και της αργίλου). Όσο λεπτότερα είναι τα τεμαχίδια του ενεργού ασβεστόλιθου, τόσο μεγαλύτερη είναι η ειδική επιφάνειά του και επομένως τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργότητά του, δηλ. τόσο πιο δραστικός είναι, γιατί η επιφάνειά του είναι η περιοχή που λαμβάνουν χώρα διάφορες αντιδράσεις.

## Slide 3
Μεγάλη περιεκτικότητα του εδάφους σε ενεργό ασβεστόλιθο μπορεί να προκαλέσει χλώρωση των φυτών. Η χλώρωση εμφανίζεται με το κιτρίνισμα των φύλλων και οφείλεται στις περισσότερες περιπτώσεις στην έλλειψη σιδήρου. Η έλλειψη σιδήρου προκαλείται εξαιτίας της δέσμευσής του από το ασβέστιο του ενεργού ασβεστόλιθου και κατά συνέπεια την παρεμπόδιση της πρόσληψής του από τα φυτά. Η χλώρωση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα στο αμπέλι.

## Slide 4: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο προσδιορισμός του ενεργού ασβεστόλιθου βασίζεται στην αντίδραση με το οξαλικό ανιόν. Κατά τον προσδιορισμό, το οξαλικό ανιόν, με τη μορφή διαλύματος οξαλικού αμμωνίου, προστίθεται σε περίσσεια στο έδαφος. Ο ενεργός ασβεστόλιθος αντιδρά με την απαιτούμενη ποσότητα οξαλικού αμμωνίου σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:
COONH4 COO
CaCO3 + Ca + (NH4)2CO3
COONH4 COO
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση, προσδιορίζεται η ποσότητα του οξαλικού ιόντος που περίσσεψε μετά την αντίδραση. Ο προσδιορισμός γίνεται με διάλυμα 0.1 Ν υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4). Έτσι, υπολογίζεται έμμεσα η ποσότητα του οξαλικού ιόντος που αντέδρασε, άρα και η ποσότητα του ενεργού ασβεστόλιθου στο δείγμα μας.

## Slide 5
Το οξαλικό οξύ αποτελείται από δύο καρβοξυλομάδες.
οξαλικό αμμώνιο
οξαλικό ασβέστιο

## Slide 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## Slide 7: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Διάλυμα 3Ν θειϊκού οξέος (H2SO4)
Αραιώνουμε 1 μέρος πυκνού H2SO4 με 10 μέρη απιονισμένου νερού
COONH4
Διάλυμα 0.2 Ν οξαλικού αμμωνίου
COONH4
COONH4
Διαλύουμε 14.212 g σε ένα 1 L απιονισμένου νερού
COONH4
Διάλυμα 0.1 Ν υπερμαγγανικού καλίου (KMnO4)
Διαλύουμε 3.1608 g KMnO4 σε 1 L απιονισμένου νερού. Το διάλυμα αυτό θα πρέπει να
φυλαχτεί σε φιάλη σκοτεινού χρώματος και μακριά από το ηλιακό φως.

## Slide 8: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ζυγίζουμε 10 g εδάφους σε κωνική φιάλη των 500 ml και προσθέτουμε 250 ml διαλύματος οξαλικού αμμωνίου. Πραγματοποιείται μηχανική ανακίνηση σε οριζόντιο αναταράκτη, για 2 ώρες.
Στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα η αντίδραση

## Slide 9
Στη συνέχεια η φιάλη αφήνεται σε ηρεμία για λίγα λεπτά και διηθείται το υπερκείμενο διάλυμα.

## Slide 10
Από το διαυγές διήθημα, λαμβάνονται 10 ml, μεταφέρονται σε κωνική φιάλη των 50 ml και προστίθενται 5 ml θειικού οξέος 3Ν, ώστε να δημιουργηθεί όξινο περιβάλλον. Η κωνική φιάλη τοποθετείται σε θερμαινόμενη πλάκα στους 70 oC.

## Slide 11
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο προσδιορισμός της ποσότητας του οξαλικού αμμωνίου που απέμεινε στα 10 ml διηθήματος. Ο προσδιορισμός γίνεται με διάλυμα 0.1 Ν KMnO4. Με τη βοήθεια προχοΐδας προστίθεται σταδιακά KMnO4 μέχρι την εμφάνιση σταθερού ρόδινου χρώματος. Η εμφάνιση ρόδινου χρώματος δηλώνει ότι όλη η ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου που είχε απομείνει στα 10 ml διηθήματος, αντέδρασε με την απαιτούμενη ποσότητα KMnO4 που προστέθηκε, σύμφωνα με την αντίδραση
Παράλληλα με το δείγμα ετοιμάζεται και ένας μάρτυρας, ο οποίος περιέχει 10 ml stock διαλύματος οξαλικού αμμωνίου 0.2 Ν και ογκομετρείται κι αυτός με διάλυμα 0.1 Ν KMnO4.

## Slide 12: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ο ενεργός ασβεστόλιθος σε % κ.β. υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση:
Ενεργός ασβεστόλιθος % = (Α-Β) x 1.25
όπου:
Α = ml διαλύματος 0.1 Ν KMnO4 που καταναλώθηκαν για την οξείδωση 10 ml stock διαλύματος 0.2 N οξαλικού αμμωνίου του μάρτυρα.
Β = ml διαλύματος 0.1 Ν KMnO4 που καταναλώθηκαν για την οξείδωση του οξαλικού αμμωνίου 0.2 N που είχαν απομείνει σε 10 ml διηθήματος.
1.25 = συντελεστής μετατροπής ενός ml διαλύματος 0.1 Ν KMnO4 σε g CaCO3, όπως προκύπτει με βάση την ποσότητα του δείγματος και την ποσότητα και την κανονικότητα των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν.

## Slide 13
Ο συντελεστής μετατροπής προκύπτει ως εξής:
Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι η ακόλουθη:
Με βάση την αντίδραση και την ποσότητα 0.1 Ν που καταναλώθηκε, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου που περιείχε το διήθημα, δηλ. αυτή που περίσσεψε από την αρχική, άρα και την ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου που αντέδρασε με τον ενεργό , άρα και την ποσότητα του ενεργού στο δείγμα μας. Οι υπολογισμοί γίνονται ως εξής:
Από τη σχέση N1 * V1 = N2 *V2, για τα διαλύματα του οξαλικού αμμωνίου (που συμβολίζεται με ox) και του (που συμβολίζεται με κ), θα ισχύει:
Nox * Vox = Nκ * Vκ
Για κάθε 1 ml 0.1 Ν που καταναλώνεται από 10 ml διηθήματος με την περίσσεια του οξαλικού αμμωνίου, θα ισχύει:
Νox * 10 ml = 0.1 N * 1 ml, αφού Vκ=1 ml, Nκ=0.1 N, Vox=10 ml
Επομένως, Nox = 0.01 N
Άρα για κάθε 1 ml 0.1 Ν που καταναλώνεται, σημαίνει ότι, στα 10 ml διηθήματος έχουν απομείνει 0.01 greq/L οξαλικού αμμωνίου}. Αν καταναλωθούν Β ml 0.1 Ν , θα έχουν απομείνει Β* 0.01 greq/L οξαλικού αμμωνίου.

## Slide 14
Η υπόλοιπη ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου αντέδρασε με τον ενεργό σύμφωνα με την παρακάτω αντίδραση:
Αυτή η ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου υπολογίζεται από την αρχική που προσθέσαμε μείον την περίσσεια που υπολογίσαμε.
Η αρχική ποσότητα που προσθέσαμε υπολογίζεται με βάση τον μάρτυρα.
Ο μάρτυρας περιέχει 10 ml του stock διαλύματος. Αν είναι Α τα ml που προσθέτουμε στο μάρτυρα, τότε θα περιέχονται Α* 0.01 greq/L οξαλικού αμμωνίου.
Έτσι λοιπόν, το οξαλικό αμμώνιο που αντέδρασε με τον ενεργό είναι
Οξαλικό Αμμώνιο του μάρτυρα – περίσσεια οξαλικού αμμωνίου =
= (Α* 0.01 greq/L) – (Β* 0.01 greq/L) = (0.01 greq/L)*(A-B),
άρα και ο ενεργός είναι (0.01 greq/L)*(A-B), όπως προκύπτει ανωτέρω από την αντίδραση.

## Slide 15
Στη συνέχεια θα μετατρέψουμε το 0.01 greq /L σε ποσοστό % (w/w) του δείγματος.
Γνωρίζουμε ότι:
1 greq = = = 50 g
Άρα τα 0.01 greq /L θα είναι:
(0.01 * 50) g /L = 0.5 g /L = 0.5 g /1000 ml
Άρα σε όγκο 250 ml που ήταν ο όγκος στον οποίο διαλυτοποιήθηκε ο ενεργός του δείγματός μας, θα έχουμε 0.125 g
Τα οποία περιέχονται σε 10 g εδάφους (η ποσότητα του εδαφικού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό)
Στα 10 g εδάφους περιέχονται 0.125 g
Στα 100 g εδάφους περιέχονται 1.25 g για κάθε 0.01 greq/L οξαλικού αμμωνίου.
Έτσι προκύπτει ότι όταν καταναλώνονται (Α-Β) ml οξαλικού αμμωνίου στο συγκεκριμένο πειραματικό σχήμα,
το δείγμα μας περιέχει 1.25*(Α-Β) % ενεργό

## Slide 16: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ζυγίζουμε 10 g εδάφους σε κωνική φιάλη των 500 ml και προσθέτουμε 250 ml stock διαλύματος 0.2 Ν οξαλικού αμμωνίου. Μετά από μηχανική ανακίνηση 2 ωρών, λαμβάνεται ποσότητα 10 ml διαυγούς διηθήματος στην οποία προσδιορίζεται η περίσσεια του οξαλικού αμμωνίου με διάλυμα 0.1 Ν KMnO4 με την τεχνική που περιγράψαμε. Παράλληλα, υπολογίζεται η ποσότητα του οξαλικού αμμωνίου σε 10 ml stock διαλύματος 0.2 Ν οξαλικού αμμωνίου, που αποτελεί τον μάρτυρα.
Για τον μάρτυρα καταναλώσαμε 20.2 ml διαλύματος KMnO4 και για το δείγμα 16.1 ml διαλύματος KMnO4
Το ποσοστό του ενεργού % υπολογίζεται από τη σχέση: (Α-Β) x 1.25
Όπου Α = 20.2 ml
Και Β = 16.1 ml
Ενεργός % = (Α-Β) x 1.25 = (20.2 – 16.1) x 1.25 = 5.125 %

## Slide 17
Η Ταξινόμηση των εδαφών ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε ενεργό ασβεστόλιθο, έχει ως εξής:
Εδάφη που περιέχουν έως 7.5 % θεωρούνται κατάλληλα για την ανάπτυξη των
περισσοτέρων δενδρωδών καλλιεργειών
Εδάφη με περιεκτικότητα από 7.5 – 12 % θεωρούνται ικανά να προκαλέσουν
χλώρωση στα μη ανθεκτικά φυτά
Εδάφη που περιέχουν πάνω από 12 % θεωρούνται επικίνδυνα για την
εμφάνιση χλωρώσεων ακόμα και στα ανθεκτικά σε ασβέστιο φυτά

## Slide 18: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Nelson R.E., 1982. Carbonate and gypsum. In A.L. Page et al (ed.) Methods of soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties, 2nd ed, Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI, pp. 181-197
Tee Boon Goh, R.J.St. Arnaud, and A.R. Mermut, 1993. Carbonates. In Martin R. Carter (ed) Soil Sampling and Methods of Analysis, A special publication of the Canadian Society of Soil Science. Boca Raton, FL: Lewis Publishers, pp. 177-185