## Slide 1: ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ Al2Si2O5(OH)4

## Slide 2: Δομή και ομάδα ορυκτών
Ο καολινίτης ανήκει στην ομάδα των αργιλικών ορυκτών, με δομή 1:1, δηλαδή ένα φύλλο τετραέδρων πυριτίου εναλλάσσεται με ένα φύλλο οκταέδρων αργιλίου.
Μικρά, λεπτά ρομβικά ή ψευδοεξαγωνικά πλακίδια ορατά με το μικροσκόπιο. Συνήθως όμως βρίσκεται σε συμπαγή ή εύθρυπτα συσσωματώματα. Ο καολινίτης αποτελεί το κύριο ορυκτό συστατικό του καολίνη και της αργίλου. Είναι πάντοτε δευτερογενές ορυκτό, προϊόν αλλοίωσης άλλων αργιλοπυριτικών ορυκτών, κυρίως αστρίων, είτε με αποσάθρωση είτε με υδροθερμική δραστηριότητα (καολινίωση αστρίων). Ο καολίνης έχει λιπαρή αφή, κολλά στη γλώσσα, γίνεται πλαστικός όταν υγρανθεί, μυρίζει άργιλο όταν εκπνεύσουμε πάνω του.

## Slide 3: ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Στην γεωλογία γενικότερα ως άργιλος χαρακτηρίζεται κάθε ιζηματογενές πέτρωμα με μεγάλα ποσοστά υλικού που έχουν διάμετρο κόκκων δ<2μm, ενώ στην κεραμική άργιλοι λέγονται όλα τα αργιλοχρώματα που χρησιμοποιούνται, ως πρώτες ύλες , για κατασκευή κεραμικών προιόντων και τα οπία έχουν, τουλάχιστον δύο από τις ιδιότητες:
α)μεγάλη πλαστικότητα β) μικρό μέγεθος κόκκων γ) σκληρυνση στο ψήσιμο.
Τα αργιλικά ορυκτά και η κρυσταλική τους δομή
Τα αργιλικά ορυκτά υποδιαιρούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
Την ομάδα του καολινίτη [Al2Si2O5(OH)4 ή Al2O3.2SiO22H2O]
Την ομάδα του ιλλίτη [KyAl4(Si8-y)O20(OH4) ή Κ2Ο.3Al2O3.6SiO2.2H2O]
Την ομάδα του μοντμοριλλονίτη ή των σμεκτικών [Al4Si8O20(OH)4.nH2O]

## Slide 4: ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αποθέσεις καολίνη υπάρχουν στη Λέσβο (Πέτρα, Μεσότοπος), Κίμωλο, Κω, Θήρα, Ροδόπη (Σάπες), Κιλκίς (Γρίβα), Μήλο (Παλιόχωρα, Εμποριό,Χάλακας, Κόνταρος, τρία πηγάδια) και Δράμα (Λευκόγεια). Ο καολίνης εξορύσσεται περιοδικά μόνο από τα κοιτάσματα της Μήλουκαι της Δράμας, που όμως η ποιότητα του είναι χαμηλή διότι, ο μεν καολίνης της Μήλου (13-20% Al2O3 και 0,3 – 0,6 Fe2O3) περιέχει οπαλιοειδή SiO2 και αλουνίτη (θειούχο ορυκτό), ο δε καολίνης της Δράμας (18% Al2O3 και 2,5% Fe2O3) περιέχει χαλαζία, αστρίους και μαρμαρυγίες.

## Slide 5: ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ

## Slide 6: ΧΡΗΣΕΙΣ
Κυρίως στα χρώματα, κεραμικά, τσιμέντο, στο χαρτί, στην πορσελάνη, στα ελαστικά μελάνια, πλαστικά, εντομοκτόνα, πυρίμαχα τούβλα, σαπούνια, στις οδοντόπαστες ως αποξεστική ύλη και ως σκληρυντικό στα υφάσματα. Επίσης στη φαρμακοβιομηχανία και στην κατασκευή καλλυντικών

## Slide 7: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
http://slideplayer.gr/slide/2307551/
http://webmineral.com/data/Kaolinite.shtml
https://www.mindat.org/
http://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/latomika-orykta/biomihanika-orykta/58-kaolinitis

## Slide 8: Λευτέρης Ταμπακάκης Νώντας Διαμαντόπουλος Δημοσθένης Γώγουλος Ανδρέας Σεργιάδης