## Slide 1: ΦΕΛΛΟΣ -10 ΜΕΡΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΔΕΚ 2020

## Slide 2: Το δένδρο-Quercus suber

## Slide 3: ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ
Νοτιοδυτική Ευρώπη και Βορειοδυτική Αφρική
Η παγκόσμια παραγωγή φελλού είναι 340.000 τόνοι ετησίως.
Η Πορτογαλία συνεισφέρει περίπου 55% της παγκόσμιας παραγωγής φελλού, η Ισπανία περίπου 30% και άλλες χώρες ( Αλγερία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Μαρόκο και η Τυνησία) το υπόλοιπο 15%.

## Slide 5: Quercus suber- εξωτερικός φλοιός - ξηρόφλοιο

## Slide 6: Το μεγαλύτερο δέντρο φελλού στον κόσμο - Whistler Tree
Στην περιοχή Alentejo της Πορτογαλίας και είναι άνω των 230 ετών. Παράγει τα καλύτερα πώματα κρασιού κάθε 9 χρόνια από το 1820. Η συγκομιδή του 2009 απέδωσε 825 κιλά ακατέργαστου φελλού – περίπου για 100.000 μπουκάλια κρασιού. Συγκριτικά, η μέση φελλόδρυς παράγει πρώτη ύλη πώματα για 4.000 μπουκάλια.

## Slide 7: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τον φελλό τόσο ξεχωριστό
Η ιδιαίτερη δομή του φελλού του προσδίδει ένα αριθμό φυσικών ιδιοτήτων, όπως:
Ελαφρότητα : Ειδικό βάρος 0,16-0,20 gr/cm3
Ελαστικότητα : Ικανότητα να απορροφά κραδασμούς.
Στεγανότητα : Λόγω, μεγάλης ποσότητας λιπαρών ουσιών (σουβερίνη, κερίνη, κ.τ.λ.)
Μόνωση : Η σουβερίνη, προσδίδει στο φελλό την ιδιότητα να είναι αδιάβροχος, γεγονός που επιτρέπει στα κύτταρα να γεμίσουν με αέρα και να αποκτήσουν μια δυνατή ικανότητα μόνωσης από υγρά και αέρια. Επίσης η συμπαγής δομή του τον καθιστά ένα εξαιρετικά ηχομονωτικό υλικό.
Αδράνεια : Καθώς είναι ένας νεκρός ιστός μπορεί να θεωρηθεί ως αδρανής ουσία, χωρίς οσμή ή γεύση. Επομένως, έχει υψηλή υγειονομική αξία, ένα χαρακτηριστικό το οποίο εκτιμάται πολύ από τη βιομηχανία πωμάτων για φιάλες.
Αντοχή : Αντέχει σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έχει αργή καύση. .Θα μπορούσαμε να τον θεωρήσουμε ως αναλλοίωτο και άφθαρτο υλικό.
Αντιστατικότητα και αντιαλλεργικότητα . Δεν απορροφά την σκόνη και εμποδίζει την εμφάνιση ακάρεων και συνεπώς συμβάλλει στην προστασία από τις αλλεργίες.

## Slide 8: Χημική σύνθεση φελλού
Κύρια συστατικά
Suberin -σουβερίνη (45%)
Lignin- λιγνίνη (27%)
Polysaccharides-πολυσακχαρίτες (12%)
Ceroids - κερίνη (6%)
Tannins- τανίνες (6%)

## Slide 9: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΦΕΛΛΟΥ
Το κύριο προϊόν της φελλοφόρου δρυός είναι ο φελλός, που παράγεται από τον εξωτερικό φλοιό, ο οποίος αναπτύσσεται σε μεγάλο πάχος και αφαιρείται περιοδικά, αναπαραγόμενος από το δένδρο.
Η πρώτη συγκομιδή του φελλού γίνεται στα 25 χρόνια και έπειτα συλλέγεται κάθε 9 χρόνια, από μέσα Μαΐου μέχρι τέλη Αυγούστου.
Κάθε κορμός πρέπει να φτάσει σε περιφέρεια περίπου 70 cm στο στηθιαίο ύψος
Από τότε, ο φελλός μπορεί να συγκομιστεί από το δέντρο κατά μέσο όρο εως150 χρόνια.

## Slide 10: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΦΕΛΛΟΥ
Η πρώτη συγκομιδή, η οποία είναι γνωστή ως desbóia , παράγει φελλό με πολύ ακανόνιστη δομή που είναι πολύ δύσκολο να αποχωριστεί εύκολα. Αυτός είναι ο αποκαλούμενος παρθένος φελλός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές εκτός από τα πώματα φελλού (δάπεδα, μόνωση κλπ.), Καθώς η ποιότητά του απέχει πολύ από την απαραίτητη για την κατασκευή πωμάτων.
Εννέα χρόνια αργότερα, η δεύτερη συγκομιδή –secundeira-παράγει υλικό με κανονική δομή, λιγότερο σκληρό, αλλά ακόμα ακατάλληλο για πώματα φελλού - είναι γνωστός ως δευτερεύων φελλός .
Από την τρίτη και μετέπειτα συγκομιδή - amadia - λαμβάνεται ο φελλός με τις καλύτερες ιδιότητες, κατάλληλος για την παραγωγή ποιοτικών πωμάτων φελλού , καθώς η δομή του είναι κανονική με ομαλή εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια. Αυτός είναι ο λεγόμενος φελλός αναπαραγωγής .
Από τότε, η φελλόδρυς θα παράγει φελλό καλής ποιότητας κάθε εννέα χρόνια για περίπου 150 χρόνια, με 15 περίπου συγκομιδές φλοιού καθόλη τη διάρκεια της ζωής της ( περίπου 200 χρόνια).

## Slide 11: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΦΕΛΛΟΥ

## Slide 12: ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Το κύριο εργαλείο συγκομιδής είναι απλό, μικρό και καμπυλωτό τσεκούρι , το machada corticeira , έμπειροι εργάτες οι descortiçadores αφαιρούν το φελλό με αξιοσημείωτη ταχύτητα και μαεστρία. Δουλεύουν δύο άντρες για κάθε δέντρο που συγκομίζεται.

## Slide 13: ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Η συγκομιδή του φελλού πραγματοποιείται σε έξι στάδια:
Opening - Άνοιγμα
Separation - Διαχωρισμός
Dividing - Διαίρεση
Extracting - Εξαγωγή
Removing - Απομάκρυνση
Marking - Σήμανση

## Slide 14: ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

## Slide 15: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΦΕΛΛΟΥ

## Slide 16: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤON ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

## Slide 17: ΣΤΟΙΒΑΞΗ στο δάσος και αναμονή για μεταφορά στο εργοστάσιο

## Slide 18: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

## Slide 19: ΤΕΛΟΣ 1ου ΜΕΡΟΥΣ