## Slide 1: ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ Ι.
ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

## Slide 2: Ξυλόφυλλα -Ορισμός
Προϊόν του ξύλου που παράγεται από το δένδρο ( κορμός, ρίζα ) .
Τα ξυλόφυλλα είναι λεπτές φέτες ξύλου κομμένες σε ένα συγκεκριμένο πάχος που χρησιμοποιούνται σε δύο βασικές εφαρμογές:
Α) ως πρώτες ύλες δόμησης ξύλινων προϊόντων ξύλου όπως τα αντικολλητά ή κόντρα πλακέ , και άλλα πολυστρωματικά προϊόντα ( πχ. πολυστρωματικά δάπεδα, μέρη μουσικών οργάνων κ.λπ.)και
Β) ως επιφανειακές στρώσεις ,διακοσμητικές ,επάνω σε άλλες συγκολλημένες ξυλοπλάκες ( μοριοσανίδες, ινοσανίδες αντικολλητά κλπ. ) , που τις επενδύουν ,δίνοντας σε αυτές υψηλή αξία με την ιδιαίτερη εμφάνιση τους , κυρίως για κατασκευή επίπλων.
Παλαιοτέρα κοβόταν από τον κορμό παλινδρομικά με πριόνισμα , σήμερα μόνο για ειδικές χρήσεις και σε μεγαλύτερα πάχη .

## Slide 3: Αριστερά. Μέρη του δένδρου δίνουν διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου, τα σφάλματα και τις διαστάσεις τους. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ Δεξιά . Διάγραμμα δένδρου και παραγωγή ξυλοφύλλων

## Slide 4: ΙΣΤΟΡΙΑ- Χειρωνακτική κοπή ξυλοφύλλων
Aρχαίοι Αιγύπτιοι Μεσαίωνας

## Slide 5: ΙΣΤΟΡΙΑ Τα πρώτα μηχανήματα κοπής ξυλοφύλλων 1850

## Slide 6: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ
Διακοσμητικά : για επενδύσεις
  Κορμού : πάχος από 0,5 συνήθως εως 3,0 mm , με παλινδρομική κίνηση του κορμού ή του μαχαιριού κοπής.
  Κορμού : πάχος από 3,0 εως 5,0mm ( -7,0 mm ), με πριόνισμα- πρίση του κορμού.
  Ρίζας : πάχος συνήθως 0,6 mm με περιστροφική κοπή της ρίζας, σπάνια παλινδρομική.
  Κοινά : πάχος από 1,0 mm εως 3 mm με περιστροφική κίνηση του κορμού.

## Slide 7: ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ

## Slide 8: ΤΡΟΠΟΙ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ -ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ( Το μαχαίρι κινείται παλινδρομικά –εμπρός -πίσω- αλλά πάντα κάθετα στον άξονα του κορμού)
ΚΟΙΝΑ ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ- ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ( Το μαχαίρι είναι σταθερό και το ξυλόφυλλο εκτυλίσσεται)
ΠΡΙΟΝΙΣΤΑ ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ- ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ( Το πριόνι κινείται πάντα κατά μήκος του κορμού)

## Slide 9: ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΜΗ
► ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ
► ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ή ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
► ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ
► ΑΤΜΙΣΗ
► ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΟΜΗ (ΕΚΤΥΛΙΞΗ)
► ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
► ΔΙΑΛΟΓΗ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
► ΞΗΡΑΝΣΗ
► ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

## Slide 10: Παραγωγή κοινών ξυλοφύλλων , peeling, rotary veneer
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ

## Slide 11: ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ή ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ
► ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ
► ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ ΣΕ ΚΟΡΜΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ή ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
► ΠΡΙΣΗ -ΚΟΠΗ ΚΑΡΤΙΕ –ΚΑΡΕ Κ.Λ.Π. ( ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ)
► ΒΡΑΣΜΟΣ (ΑΤΜΙΣΗ)
► ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΤΟΜΗ
► ΞΗΡΑΝΣΗ
► ΠΑΡΥΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
► ΠΑΡΥΦΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ
► ΔΙΑΛΟΓΗ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)
► ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
► ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ.
► ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

## Slide 12: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΩΝ-sliced veneer
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ

## Slide 13: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΞΥΛΟΦΥΛΩΝ
ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑ

## Slide 14: ΚΟΠΗ ΚΟΡΜΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΕ ΜΗΚΗ

## Slide 15: Προφύλαξη κορμών από μύκητες και έντομα στην κορμοπλατεία πριν να επεξεργαστούν

## Slide 16: Από την κορμοπλατεία στην επεξεργασία

## Slide 17: Αποφλοίωση και δημιουργία με πρίση, πρισμάτων

## Slide 18: ΑΤΜΙΣΗ πρισμάτων

## Slide 19: Παραδοσιακή και σύγχρονη πρίση ξυλοφύλλων σε πάχη 3,0mm, δεξιά πάνω ερυθρελάτη, κάτω μέλιο, προορίζονται για ειδικές ξυλεπενδύσεις και σε μουσικά όργανα

## Slide 20: ΞΥΛΟΦΥΛΛΑ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( πάχος 5mm) Δεξιά είναι δρυς , με μήκος 12,80 μέτρα παραγωγή στην Γερμανία.

## Slide 21: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΟΦΥΛΛΩΝ

## Slide 22: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΙΖΑΣ

## Slide 23: Τρόποι κοπής διακοσμητικών ξυλοφύλλων
Όλες είναι με παλινδρομικές κινήσεις του μαχαιριού ή του κορμού
Καστανιά εφαπτομενική Έβενος ακτινική, ψευδό - ακτινική
Zebrano ακτινική πραγματική

## Slide 24: Τρόποι κοπής διακοσμητικών ξυλοφύλλων
Όλες είναι με περιστροφικές κινήσεις του κορμού
Ρίζα σεκόγιας εφαπτομενική Λάρικα έκκεντρη εφαπτομενική
Αχλαδιά με έκκεντρη εφαπτομενική Δρυς έκκεντρη ακτινική

## Slide 25: Αριστερά .Περιστροφική εφαπτομενική Δεξιά. Περιστροφική έκκεντρη ακτινική

## Slide 26: Αριστερά . Παλινδρομική εφαπτομενική Δεξιά Παλινδρομική ακτινική

## Slide 27: ΤΕΛΟΣ θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος