## Slide 1
Γεώργιος Νταλός
Καθηγητής – Τεχνολόγος Ξύλου, Τμήμα ΔΕΞΥΣ, ΠΘ
Διευθυντής, Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας, ΠΕΚ Ιάσων ΠΘ
gntalos@uth.gr
Δημήτριος Κουτσιανίτης
Επίκουρος Καθηγητής – Επιστήμων Ξύλου, Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π., ΓΠΑ
Ερευνητικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας, ΠΕΚ Ιάσων ΠΘ
dkoutsianitis@aua.gr
«Βαθμολόγηση Ξυλείας – Ευρωπαϊκές προδιαγραφές»

## Slide 2
Περιλαμβάνουν διάφορα πρότυπα και κανονισμούς που ρυθμίζουν την ποιότητα και την κατηγοριοποίηση των ξύλινων προϊόντων στην Ευρώπη
Αυτά τα πρότυπα συχνά θέτουν προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά του ξύλου, όπως η πυκνότητα, η υγρασία, η αντοχή και άλλα
Με βάση διάφορα αυτά τα χαρακτηριστικά του ξύλου γίνεται η ταξινόμηση της ξυλείας
Χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές, όπως οι δομικές κατασκευές, τα έπιπλα, η συσκευασία και άλλες βιομηχανικές διαδικασίες
Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τις απαιτήσεις για τις μηχανές ταξινόμησης, τις διαδικασίες και τα μέτρα ποιοτικού ελέγχου για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας και της ακρίβειας στην ταξινόμηση
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ταξινόμησης ξυλείας
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης ξυλείας απαιτούν αυστηρά μέτρα ποιοτικού ελέγχου για τη διατήρηση της ακρίβειας και της συνέπειας ταξινόμησης
Οι παραγωγοί ξυλείας και οι αρχές ταξινόμησης πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα
Τα συστήματα πιστοποίησης, όπως η ευρωπαϊκή σήμανση CE ή προγράμματα πιστοποίησης τρίτων, όπως το PEFC και το FSC, παρέχουν διασφάλιση ποιότητας ξυλείας και συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πρότυπα
Ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση

## Slide 3
Ταξινόμηση προϊόντων ξύλου σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
Πρωτογενή δασικά προϊόντα (ακατέργαστη ξυλεία)
- στρογγύλη ξυλεία κωνοφόρων-πλατυφύλλων (Round timber)
Προϊόντα απλής μηχανικής κατεργασίας ξύλου
- πριστή ξυλεία κωνοφόρων-πλατυφύλλων (Sawn timber)
Συγκολλημένα (σύνθετα) προϊόντα ξύλου (Wood-based panels)
- επικολλητή ξυλεία (GLULAM)
- διασταυρούμενη επικολλητή ξυλεία(Cross laminated timber – CLT)
- πλάκες προσανατολισμένωνξυλοτεμαχίδιων(Oriented strand board – OSB)
- σύνθετη πριστή ξυλεία από ξυλόφυλλα(Laminated Veneer Lumber – LVL)
Ξυλεία παλετών και μέσων συσκευασίας
Ξυλεία εμποτισμού (Impregnated wood)
Νέα προϊόντα ξύλου (ACCOYA, Thermowood)

## Slide 4
Διαβάθμιση στρογγύλης ξυλείας – Round timber
Σημασία της βαθμονόμησης κατά τη διαλογή ξυλείας στο δάσος
Διατηρείται με κατάλληλα μέτρα η ποιότητα του παραγόμενου ξύλου στο δάσος στο ανώτατο δυνατό επίπεδο
Ρόζοι
Ραγαδώσεις
Χρωματικές ανωμαλίες
Στρεψοΐνια
Μαλακή ξυλεία
Σκληρή ξυλεία

## Slide 5
Διαβάθμιση στρογγύλης ξυλείας κωνοφόρων (προδιαγραφή EN 1927)
C
A
B
Ξύλο θρυμματισμού+καυσόξυλο
Οπτική βαθμονόμηση σφαλμάτων και χαρακτηριστικών ξυλείας
Κατάταξη σε 4 ποιοτικές κλάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση τους σε προϊόντα

## Slide 6
Διαβάθμιση στρογγύλης ξυλείας πλατυφύλλων (προδιαγραφή EN 1316)
Α
C
B
Ξύλο θρυμματισμού+καυσόξυλο
Οπτική βαθμονόμηση σφαλμάτων και χαρακτηριστικών ξυλείας
Κατάταξη σε 4 ποιοτικές κλάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση τους σε προϊόντα

## Slide 7
Κατηγοριοποιεί τη δομική ξυλεία σε κατηγορίες κυρίως με βάση ιδιότητες αντοχής και ακαμψίας και τιμές πυκνότητας
Εφαρμόζεται σε κάθε ξυλεία κωνοφόρων (μαλακή) και ξυλεία πλατύφυλλων (σκληρή) για κατασκευαστική χρήση
Διαβάθμιση πριστής – δομικής ξυλείας (προδιαγραφή EN 338)
Οπτική διαβάθμιση
Μηχανική διαβάθμιση
Συνδυασμό και των δύο
Εφαρμόζεται συνήθως με τη χρήση μη καταστροφικών μεθόδων, όπως:

## Slide 8
Διαβάθμιση πριστής – δομικής ξυλείας (προδιαγραφή EN 338)
Οπτική διαβάθμιση:
Βαθμονόμηση των ελαττωμάτων του ξύλου όπως ρόζοι, στρεψοΐνια, ραγαδώσεις, ρητινοθύλακες και πάχος ετησίων δακτυλίων
Διενεργείται από άτομα με ειδική και πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία
Μηχανική διαβάθμιση:
Βασίζεται στη μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας και τη σταθερή συσχέτιση όλων των παραμέτρων μηχανικής συμπεριφοράς του ξύλου (αντοχές, μέτρα δυσκαμψίας κλπ.), μέσω ειδικών μηχανών
Παρουσιάζει υψηλό βαθμός αξιοπιστίας, που βελτιώνεται εάν συνεκτιμηθούν και άλλες παράμετροι καθορισμού των αντοχών του ξύλου

## Slide 9
Εξοπλισμός για την κλάσεις αντοχής πριστής ξυλείας
Με χρήση φορητού οργάνου MTG Timber Grader (αποτελεί μη καταστρεπτική μέθοδο)
Η μέτρηση βασίζεται στην ταχύτητα διάδοσης των δονήσεων που προκαλεί μια μικρή σφύρα και η οποία παρουσιάζει μια άμεση σχέση με τις μηχανικές ιδιότητες του ξύλου (μέτρο θραύσης του ξύλου)
Η όλη διαδικασία είναι εγκεκριμένη και συμπεριλαμβάνεται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 14081
Η χρήση του οργάνου αυτού μας επιτρέπει την ποιοτική αξιολόγηση και την ταξινόμηση σε κλάσεις αντοχής με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την οπτική ταξινόμηση

## Slide 10
Εξοπλισμός για βελτιστοποίηση κοπής και ταξινόμησης πριστής ξυλείας
Laser συστήματα σάρωσης LIMAB
Εξοπλισμός σάρωσης για τη μέτρηση διαστάσεων και ελαττωμάτων του ξύλου μέσα στο πριστήριο
Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής
Board Profiler 3D TS
Εξοπλισμός για τη βελτιστοποίηση του σχήματος και για την ταξινόμηση του πριστού
Υπολογίζει συνολικά το σχήμα του πριστού και ορίζει το μέγεθος της οριζόντιας κυρτότητας, της στρέβλωσης και της κάθετης κυρτότητας για ταξινόμηση σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί
Πηγή. LIMAB, www.limab.com
Πηγή. LIMAB, www.limab.com

## Slide 11
Εξοπλισμός για αναγνώριση χαρακτηριστικών στρογγύλης ξυλείας
Έκθεση LIGNA 2023

## Slide 12
Εξοπλισμός για αναγνώριση ποιοτικών χαρακτηριστικών στρογύλλης ξυλείας
Έκθεση LIGNA 2023

## Slide 13
Εξοπλισμός για βέλτιστη αξιοποίηση πριστής ξυλείας με βαθμονόμηση ξύλου
Έκθεση LIGNA 2023

## Slide 14
Εξοπλισμός για αναγνώριση ποιοτικών χαρακτηριστικών πριστής ξυλείας
Έκθεση LIGNA 2023

## Slide 15
Ταξινόμηση εμφάνισης πριστής ξυλείας οπτικώς (προδιαγραφή EN 1611)
Ισχύει για πριστή ξυλεία προ ή μετά την ξήρανση
Εστιάζει στις αισθητικές ιδιότητες της ξυλείας
Tαξινόμηση βάση ποιοτικών χαρακτηριστικών: Ρόζοι, ραγάδες, ρητινοθύλακες, φλοιοθύλακες, απόκλιση ινών, θλιψιγενές ξύλο, σήψη, προσβολές εντόμων, μεταχρωματισμοί, παραμορφώσεις

## Slide 16
Ταξινόμηση εμφάνισης ξυλείας οπτικώς (προδιαγραφή EN 1611)
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση Α1
Υψηλότερες ποιοτικές κλάσεις Α1-Α4
Ξυλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κουφώματα υψηλής ποιότητας και για επενδύσεις
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση Α2
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση Α3
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση Α4

## Slide 17
Ταξινόμηση εμφάνισης ξυλείας οπτικώς (προδιαγραφή EN 1611)
Ποιοτική κλάση Β: Ξυλεία οικοδομών
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση Β
Πεύκο Ερυθρελάτη
Κλάση C
Ποιοτική κλάση C: Ξυλεία για συσκευασία

## Slide 18
Διαβάθμιση επικολλητής ξυλείας GLULAM (προδιαγραφή EN 1194)
ομοιογενή-homogenous (h), χρήση ίδιας κατηγορίας αντοχής στρώσεις από σανίδες ξύλου (GL28h)
ανομοιογενή-combined (c), συνδυασμός στρώσεων σανίδων ξύλου διαφορετικών αντοχών, για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού (GL28c)
Πηγή. www.swedishwood.com
Καθορίζει κατηγορίες δομικής επικολλητής ξυλείας ≥4 στρώσεων σύμφωνα με τη δύναμη αντοχής τους
Περιορίζεται σε επικολλητά από ξυλεία κωνοφόρων
Χαρακτηρίζεται με το γράμμα GL (2 υποκατηγορίες)
Πηγή. www.storaenso.com

## Slide 19
Διαβάθμιση Cross laminated timber – CLT
Πηγή. www.storaenso.com
Ένταση σφαλμάτων ξύλου και πώς αυτά επηρεάζουν την τελική κατηγοριοποίηση των προϊόντων CLT (Πηγή.www.storaenso.com)

## Slide 20
Διαβάθμιση ξυλείας εμποτισμού - Impregnated wood
Πηγή. American Wood Protection Association, https://awpa.com/
Δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με το έδαφος.
Κατηγορία UC2: προορίζεται για εσωτερική χρήση σε υγρούς χώρους
Κατηγορία UC3: προορίζεται για υπέργεια εξωτερική κατασκευή
- UC3A ξυλεία επικαλυμμένη (coated)
- UC3B μη-επικαλυμμένη (uncoated)
Κατασκευασμένο για επαφή με το έδαφος.
Κατηγορία UC4: προορίζεται για επεξεργασμένο ξύλο που εκτίθεται σε περιβάλλοντα νερού.
- UC4A ξυλεία για γενική χρήση
- UC4B ξυλεία για βαριά χρήση

## Slide 21
Βαθμονόμηση με τη μηχανική τους απόδοση και την αντοχή στην υγρασία
Ταξινόμηση ξυλοπλακών OSB σε 4 κατηγορίες:
OSB/1 – Πλάκες γενικής χρήσης και πλάκες για εσωτερικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των επίπλων) για χρήση σε ξηρές συνθήκες
OSB/2 – Φέρουσες σανίδες για χρήση σε ξηρές συνθήκες
OSB/3 – Φέρουσες σανίδες για χρήση σε συνθήκες υγρασίας
OSB/4 – Πλάκες βαρέως τύπου για χρήση σε συνθήκες υγρασίας
Διαβάθμιση πλακών με προσανατολισμένα ξυλοτεμαχίδια – OSB (προδιαγραφή ΕΝ 300)
Πηγή. European Panel Federation, https://europanels.org
Πηγή. West Fraser, https://osb.jibstaging.com/

## Slide 22
Αποτελεί μια από τις ισχυρότερες κατασκευές με βάση το ξύλο όσον αφορά την αναλογία αντοχής προς βάρος
Εξαιρετική επιλογή όπου απαιτείται σταθερότητα διαστάσεων, αντοχή και φέρουσα ικανότητα
Εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, στη βιομηχανία επίπλων και συσκευασίας.
Με ποιοτική ταξινόμηση των επιμέρους ξυλοφύλλων (οπτικά)
Διαβάθμιση ξυλείας από ξυλόφυλλα – LVL
Πηγή. https://fomexgroup.vn/
1/ Packing LVL:
παλέτες και υλικά συσκευασίας
2/ Furniture LVL:
έπιπλα εσωτερικού χώρου (τραπέζια, κρεβάτια και κουφώματα καναπέδων
3/ Construction LVL:
δοκοί, κουφώματα θυρών και παραθύρων, υποκατάστατο συμπαγούς ξυλείας

## Slide 23
Διαβάθμιση ξυλείας ACCOYA
Πηγή. www.holzagenturschweiz.ch

## Slide 24
Διαβάθμιση ξυλείας Τhermowood
Πηγή. www.timberfocus.com
Ταξινόμηση ξυλείας Τhermowood σε 2 ποιοτικές κλάσεις (A και ΑΒ) (Πηγή. nvgwood.co.uk/thermowood-quality-classes)
Πηγή. www.backegards.com/products/thermowood

## Slide 25
Πως διαπιστώνεται η βαθμονομημένη ξυλεία
…..δεν υπάρχει κάποιο «τρικ» που να μας λέει απευθείας αν ένα ξύλο είναι βαθμονομημένο
…..ούτε ένας απλός καταναλωτής μπορεί να βασιστεί στη φήμη του κατασκευαστή ή του προμηθευτή
Ζητώντας το πιστοποιητικό της βαθμονομημένης ξυλείας
Ελέγχοντας την ετικέτα πιστοποίησης της ξυλείας
Κάποιες δοκιμές που γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Ελλάδας (π.χ. Ινστιτούτο ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) ή του εξωτερικού
Σήμανση βαθμονομημένης ξυλείας
Κάθε ξύλινο μέλος που βαθμονομείται πρέπει να μαρκάρεται με ειδικό σήμα
Αναγράφονται χαρακτηριστικά του ξύλου όπως το είδος, η κατηγορία αντοχής, η υγρασία, ο παραγωγός, ο φορέας πιστοποίησης και το πρότυπο με το οποίο βαθμονομήθηκε

## Slide 26
Η ταξινόμηση ξυλείας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι μια ζωτικής σημασίας διαδικασία που διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων ξύλου στις διάφορες κατασκευές
Τηρώντας τα καθιερωμένα πρότυπα και εφαρμόζοντας ακριβείς μεθόδους ταξινόμησης, τα ενδιαφερόμενα μέρη στη βιομηχανία ξυλείας μπορούν να τηρούν υψηλά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και να παραδίδουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και στις κανονιστικές απαιτήσεις
Οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι κατασκευαστές βασίζονται σε διαβαθμισμένη ξυλεία για να εξασφαλίσουν δομική ακεραιότητα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα στα κτίρια και τις υποδομές
Οι καταναλωτές επωφελούνται από τη διασφάλιση της ποιότητας και της συνέπειας κατά τη χρήση διαβαθμισμένης ξυλείας σε διάφορες εφαρμογές, από τις δομικές χρήσεις μέχρι την εσωτερική διακόσμηση
Καθιστούν το ξύλο βέλτιστο υλικό για συγκεκριμένες χρήσεις έναντι άλλων ανταγωνιστικών υλικών και ορισμένες φορές αναντικατάστατο
Εφαρμογές και οφέλη βαθμονόμησης ξυλείας

## Slide 27
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!